………………………. MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ

20…. – 20….. ÖĞRETİM YILI 10-….. SINIFI HİDROLİK PNOMATİK  DERSİ

I.DÖNEM II.YAZILI SINAVI SORULARI

Adı Soyadı	:

No		:

- Hidrolik akümülatörü tanımlayarak sembolünü çiziniz.

- Hidrolik akümülatör çeşitlerini maddeler halinde yazınız.

- Boru seçiminde ve montajında dikkat edilecek hususlardan 5 madde yazınız.

- Manometre nedir? Tanımını yazınız.

- Hidrolik sistemlerde kullanılan akışkan çeşitleri nelerdir?

- Viskozite ve viskozite indeksi nedir? Tanımlayınız.

- Hidrolik filtreyi tanımlayarak sembolünü çiziniz.

- Filtre seçiminde dikkat edilecek hususlardan 5 madde yazınız.

- Hidrolik motorun tanımını yapınız.

- Hidrolik valfin tanımını yaparak Valf çeşitlerini yazınız.

SÜRE : 1 ders saati (40 dakika) 		   		          															 		Ders Öğretmenleri

- - -  B A Ş A R I L A R     D İ L E R İ Z - - -

………………………. MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ

20…. – 20….. ÖĞRETİM YILI 10-….. SINIFI HİDROLİK PNOMATİK  DERSİ

I.DÖNEM II.YAZILI SINAVI CEVAP ANAHTARI

- Hidrolik akümülatör:  Hidrolik akışkanı basınç altında biriktiren ve gerektiğinde devreye geri veren elemana denir. Görevi; devreyi beslemek için gerekli olan yedek gücü oluşturmaktır

Simgesi;

- Hidrolik Akümülatör Çeşitleri:

  - Ağırlıklı akümülatör

  - Yaylı akümülatör

  - Pistonlu akümülatör

  - Diyaframlı akümülatör

  - Balonlu akümülatör

- a) Boruların iç yüzeyi pürüzsüz ve temiz olmalıdır

b) Kıvrım sayısı az olmalıdır

c) sisteme uygun çapta ve uzunlukta olmalıdır

d) Gereksiz eklerden kaçınılmalıdır

e) Basınç hattında kesit daralmamalıdır

- Manometre: Hidrolik sistemde genellikle basınç hattına takılarak basınç ölçmeye yararlar.

- a) Su

b) Doğal yağlar

c) Sentetik (yapay) yağlar

- Viskozite: Akışkanların akmaya karşı gösterdiği dirence denir.

Viskozite indeksi: Yağın viskozitesinin sıcaklığa bağlı olarak değişmesine denir.

- Hidrolik filtre: Hidrolik devrelerde sistemin çeşitli hatlarına takılarak devrede dolaşan akışkanın içindeki pislikleri süzmeye yarar.

Sembolü;

- a) Akışkanın debisine,

b) Devrenin en yüksek basıncına,

c) Hidrolik devre için süzme kapasitesine,

d) Sıcaklık ve montaj durumuna,

e) Filtrenin sisteme uygunluğu ve kolay temizlenebilirliğine

- Hidrolik Motor: Akışkan gücü ile dairesel hareket üreten makinelere denir. Hidrolik gücü mekanik enerjiye çevirir.

- Valf: Hidrolik devrede akışkanı kontrol eden elemanlara valf denir. Valfler akışkanın davranışlarını denetleyerek, hidrolik devre hareketlerini düzenler.

Valf Çeşitleri:

- Basınç kontrol valfleri

- Çek valfler

- Akış kontrol valfi

- Yön kontrol valfi

Ders Öğretmenleri