………………………. MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ

20…. – 20….. ÖĞRETİM YILI 10-….. SINIFI HİDROLİK PNOMATİK  DERSİ

I.DÖNEM I.YAZILI SINAVI SORULARI

Adı Soyadı	:

No		:

- Paskal kanununun tanımını yapınız?

- Hidrolik sistemlerin üstünlüklerinden 5 madde yazınız?

- Hidrolik devrenin ana kısımlarını maddeler halinde yazınız?

- Hidrolik pompayı tanımlayınız? Sembolünü çiziniz.

- Hidrolik silindiri tanımlayarak çeşitlerini yazınız.

- Hidrolik motorun tanımını yapınız.

- Hidrolik valfin tanımını yaparak Valf çeşitlerini yazınız.

- Bir hidrolik sistemde piston yüzey alanı 2 cm2 ve pistonu iten kuvvet 50 kg ise çalışma basıncını bulunuz?

SÜRE : 1 ders saati (40 dakika)

2, 4, 5 ve 7. sorular 15’er puan, diğerleri 10’ar puandır.		           		Ders Öğretmeni

- - -  B A Ş A R I L A R     D İ L E R İ Z - - -

………………………. MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ

20…. – 20….. ÖĞRETİM YILI 10-….. SINIFI HİDROLİK PNOMATİK  DERSİ

I.DÖNEM I.YAZILI SINAVI CEVAP ANAHTARI

- Paskal Kanunu: Kapalı bir sistemde dış kuvvet etkisiyle akışkan üzerinde oluşturulan basınç, bu akışkan tarafından her noktaya olduğu gibi iletilir.

- Hidrolik sistemlerin üstünlükleri: Yoğun güç üretir, Anında yüksek enerji sağlar, Hız ve güç ayarı kolaydır, Sürtünmeli değildir, Sessiz çalışır, Güvenli ve programlıdır, Hareket duyarlılığı yüksektir, Enerji depolanabilir, Çok yönlü kullanılabilir, Kendi kendini besler, Az yer kaplar, Devre durmadan ayarlanabilir.

- Hidrolik devrenin ana kısımları:

1- Yağ Deposu

2- Hidrolik Pompalar

3- Hidrolik Silindirler

4- Hidrolik Motorlar

5- Valfler

6- Hidrolik Akümülatör	ler.

7- Sızdırmazlık elemanları

8-Bağlantı elemanları

9- Manometreler

- Hidrolik Pompa: Motordan aldığı mekanik enerji ile akışkanı emen ve basınçlı olarak veren kuvvet makinesine denir.

Sembolü;

- Hidrolik Silindir: Hidrolik enerjiyi doğrusal hareketlerle mekanik enerjiye dönüştüren hidrolik elemanlara silindir denir.

Hidrolik silindir çeşitleri:

- Tek etkili silindirler

- Çift etkili silindirler

- Teleskobik silindirler

- Yastıklı silindirler

- Tandem silindirler

- Hidrolik Motor: Akışkan gücü ile dairesel hareket üreten makinelere denir. Hidrolik gücü mekanik enerjiye çevirir.

- Valf: Hidrolik devrede akışkanı kontrol eden elemanlara valf denir. Valfler akışkanın davranışlarını denetleyerek, hidrolik devre hareketlerini düzenler.

Valf Çeşitleri:

- Basınç kontrol valfleri

- Çek valfler

- Akış kontrol valfi

- Yön kontrol valfi

- P= F/A

P= 50 / 2

P= 25 kg/cm2

Ders Öğretmeni