………………………. MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ

20…. – 20….. ÖĞRETİM YILI 10-….. SINIFI HİDROLİK PNOMATİK  DERSİ

II.DÖNEM II.YAZILI SINAVI SORULARI

Adı Soyadı	:

No		:

- Pnomatik motor nedir? Tanımlayınız.

- Pnomatik motor çeşitlerini yazınız.

- Pnomatik sistemin üstünlüklerini yazınız.

- Pnomatik devrenin ana kısımlarını yazınız.

- Kompresörün tanımını yaparak sembolünü çiziniz.

- Kompresör çeşitlerini yazınız.

- Pnomatik devrede kullanılan hava hangi eleman ile ve hangi sebeplerden dolayı  nemden arındırılır?

- Manometreyi tanımlayarak sistemdeki görevini yazınız.

- Susturucunun görevi ve çeşitlerini yazınız.

- Valf çeşitlerini yazınız.

SÜRE : 1 ders saati (40 dakika)

3, 4, 6 ve 8. sorular 15, diğerleri 10’ar  puandır.		  		             	Ders Öğretmeni

- - -  B A Ş A R I L A R   D İ L E R İ M  - - -

………………………. MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ

20…. – 20….. ÖĞRETİM YILI 10-….. SINIFI HİDROLİK PNOMATİK  DERSİ

II.DÖNEM II.YAZILI SINAVI CEVAP ANAHTARI

- Pnomatik Motor: Basınçlı havanın taşıdığı enerjiyi mekanik enerjiye çevirir.

- a) Pistonlu pnomatik motorlar

b) Paletli pnomatik motorlar

c) Dişli  pnomatik motorlar

d) Türbin tipi pnomatik motorlar

- a) Havanın atmosferde sınırsız oluşu

b) Hava ısıya ve ateşe dayanıklıdır

c) Devredeki hava sızıntıları çevreyi kirletmez

d) Pnomatik devre aşırı yüke dayanıklıdır.

- a) Kompresör ve depo

b) Şartlandırıcı

c) Manometre

d) Susturucu

e) Borular

f) Alıcılar (silindir-motor)

g) Valfler

h) Özel elemanlar

- Kompresör: Basınçlı hava oluşturan iş makinelerine denir. Sembolü;

- a) Pistonlu kompresör

b) Paletli kompresör

c) Vidalı kompresör

d) Rotorlu kompresör

e) Türbin tip kompresör

7-  Havanın nemi nem ayırıcı ile ayrılır. Sebebi; Sıkıştırılmış havanın içerisindeki nem, paslanmalara ve 80 0C den sonra patlamalara neden olur.

- Manometre:  Sıvı ve gaz gibi akışkanların basınçlarını ölçen aletlere denir.

Sistemdeki görevi: Sistemin güvenliği yönünden basıncın kontrol edilmesini sağlamaktır.

- Pnomatik devrede görevini yapan hava eksozdan dışarı atılırken rahatsız edici ses çıkarır. Sesi azaltmak için susturucu kullanılır.

Çeşitleri: Ayarlı susturucu, Ayarsız susturucu.

- a) Basınç kontrol valfi

b) Akış kontrol valfi

c) Yön kontrol valfi

Ders Öğretmeni